## Slide 1: Anomaly Detection DEMO
OptixEdge: da semplice edge device a vero agente intelligente

## Slide 2: Obbiettivo della demo
Questa demo è un'applicazione FTOptix che rappresenta in modo semplificato il digital twin di una macchina per la produzione di graffette.
L'obiettivo è rilevare anomalie direttamente su OptixEdge, tramite un piccolo modello di machine learning, senza portare l'inferenza fuori macchina.
Il punto chiave è far parlare i dati di campo, che spesso esistono ma non vengono sfruttati oltre la visualizzazione HMI.
Questa soluzione aggiunge condition monitoring; non sostituisce logiche PLC, interblocchi o safety.

## Slide 3: Applicativo FTOptix
L'applicativo FTOptix è volutamente minimale: 10 sensori, un bottone, un feedback di stato.
Il bottone forza una condizione anomala nella simulazione e consente di mostrare la reazione del sistema in tempo reale.
La scena 3D e il pannello informativo aiutano a leggere l'architettura della demo senza entrare nel codice.
Dietro un'interfaccia semplice c'è una pipeline completa di acquisizione dati, inferenza e pubblicazione dell'esito.

## Slide 4: IL Problema che vogliamo risolvere
Vogliamo rilevare variazioni di pattern multivariati tramite machine learning.
Ovvero: più sensori possono rimanere singolarmente dentro soglia e descrivere comunque, insieme, un comportamento anomalo.
Gli allarmi statici HMI lavorano bene su superamenti espliciti, ma sono deboli quando conta la relazione tra variabili.
Il modello osserva proprio questi rapporti tra segnali e cerca deviazioni rispetto al comportamento normale appreso.

## Slide 5: Architettura della demo
FTOptix pubblica dati di campo via MQTT
Su OptixEdge girano due container: broker MQTT Mosquitto e servizio Python di anomaly detection.
Il detector riceve i messaggi, li preprocessa, esegue l'inferenza e pubblica l'esito
L'output utile alla demo è un esito binario di anomalia, ma il payload pubblicato include anche score e threshold.

## Slide 6: Sequenza runtime e tempi di risposta
FTOptix pubblica 1 messaggio al secondo con 10 tag sensore.
Il detector bufferizza 30 messaggi, quindi una finestra corrisponde a 30 s con la configurazione attuale.
La finestra viene mediata in un vettore da 10 valori, normalizzata con lo scaler salvato in training e poi inviata al modello.
A ogni finestra completa il sistema pubblica sempre un risultato MQTT: `is_anomaly`, `anomaly_score`, `threshold`.
La latenza di calcolo è locale ed è bassa; la latenza decisionale dipende principalmente dalla finestra di 30 s.

## Slide 7: Come ragiona il modello
Il modello è un autoencoder (TensorFlow lite) addestrato con migliaia di dati buoni; ha quindi imparato a ricostruire bene solo il comportamento normale.
A runtime riceve i dati, estrae le feature rilevanti e prova a rigenerare l'ingresso originale.
Metafora: se riceve una circonferenza, la ricostruisce bene; se riceve un quadrato, produce una circonferenza mal fatta.
Se la differenza tra input e output supera una soglia, il comportamento viene classificato come anomalo.
L'architettura usata è `10 -> 64 -> 16 -> 64 -> 10`; lo score è l'errore quadratico medio di ricostruzione.

## Slide 8: Addestramento e soglia decisionale
Il training parte da `normal_train.csv`, simula la stessa finestratura del runtime e salva tre artefatti: `autoencoder.tflite`, `scaler.pkl`, `threshold.json`.
Il deployment edge usa solo questi artefatti; TensorFlow completo serve soltanto in sviluppo per addestrare e convertire il modello.
La soglia corrente è calcolata con la regola `mean(MSE) + 3 x std(MSE)` ed è pari a 0.006430.
Questo approccio (autoencoder) è adatto al contesto industriale: dati normali abbondano, dati di guasto etichettati quasi mai.

## Slide 9: Cosa mostra la demo quando genero un'anomalia
Lo scenario anomalo spinge fuori profilo alcuni tag chiave come velocità filo, tensione e correnti motore; il risultato atteso è `is_anomaly = true`.
In demo il bottone forza proprio questo cambio di comportamento e il feedback macchina cambia quando il detector pubblica l'esito.
Il modello non dice quale componente è guasto: segnala che il pattern operativo non è coerente con la normalità appresa.

## Slide 10: Punti chiave
FTOptix, broker MQTT e modello ML girano su OptixEdge, anche offline: i dati restano locali.
Verso cloud o sistemi superiori non serve inviare tutti i dati grezzi; spesso basta inviare il risultato dell'elaborazione.
Quando la macchina cambia comportamento per usura, manutenzione o sostituzione componenti, il modello può essere riaddestrato sulla nuova normalità.
Lasciamo parlare i dati: sfruttiamo la conoscenza appresa direttamente dai dati di campo.